2. Informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a pôsobení následkov MU v ohrozenom území kedy môže dôjsť k ohrozeniu života, zdravia alebo  majetku

a) Vybrané najnepriaznivejšie havarijné scenáre MU u jednotlivých stacionárnych zdrojoch ohrozenia podľa informácií od právnických osôb:

| Názov a lokalita stacionárneho zdroja ohrozenia | Druh NL (UN kód) | vzdialenosť v metroch pre koncentráciu IDLH Hodnota okamžitého nebezpečenstva pre život, a zdravie nechránených osôb |
| --- | --- | --- |
| Zväz pre skladovanie zásob, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Terminál Horný Hričov 013 42 Horný Hričov | Ropné produkty: - motorová nafta , - motorový olej, - prevodový olej, - letecký petrolej | 59 m |
| Ryba Žilina, spol. s r. o., Hviezdoslavova 5, prevádzka Ul. Martina Rázusa 5, 010 01 Žilina | amoniak / UN 1005 | 578 m |
| MsHK, a.s. Žilina Mestský hokejový klub Žilina a. s., Športová 5, 010 01 Žilina | amoniak / UN 1005 | 511 m |
| Messer Tatragas, spol. s. r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, Odbytový sklad Mojšová Lúčka, 010 56 Žilina | Acetylén / UN 1001 | 74 m |
|  | Amoniak / UN 1005 | 433 m únik NH3 1 ks SUD 500 kg |
|  | Chlór / UN 1017 | 506 m únik CL2 1 ks TF 40 l (50kg) |
| POLYCASA Slovakia, s. r.o. Žilina M. R. Štefánika 71, 010 39 Žilina | Toluén / UN 1294 | 23 m |
|  | Metylakrylát UN 1919 | 106 m |
|  | Metylmetakrylát UN 1247 | 18 m |
|  | AIBN UN 3234 | 52 m |
| SOFTGAZ, s.r.o. K Cintorínu 61/668, 010 04 Žilina - Bánová | Amoniak / UN 1005 | 286 m |

b) Ohrozené subjekty pri možných mimoriadnych udalostiach:

| Názov a lokalita stacionárneho zdroja ohrozenia | Druh NL (UN kód) | Ohrozené obce a subjekty |
| --- | --- | --- |
| Zväz pre skladovanie zásob, a. s. Terminál Horný Hričov Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 013 42 Horný Hričov | Ropné produkty: - motorová nafta - motorový olej, - prevodový olej, - letecký petrolej | Železničná trať Žilina - Púchov Areál vlastného objektu |
| Ryba Žilina spol. s r. o., Ul. Martina Rázusa 5, 010 01 Žilina | amoniak UN 1005 | mesto Žilina, Atlanta s.r.o., Jinex s. r. o., Informačné centrum podnikateľov s. r. o., Zberné suroviny a.s., Slovenská správa ciest, Správa ciest ŽSK, Žilmont s. r. o., Domino a. s., S$T Varias s. r. o., Doprastav a. s., Slovenský plynárenský priemysel a. s., Vital a. s., Fines a. s., Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o., Drevoindustria SM s. r. o., Krajský súd, Krankas s. r. o., ČSOB a. s., ŽU- Fakulta prírodných vied, Bábkové divadlo, Daňový úrad II, KR HaZZ, OR HaZZ, Bábkové divadlo, na ulici Veľká Okružná - SPŠS, Obchodná akadémia, Št. jazyková škola a Gymn., Gymnázium sv. Františka z Assisi, Konzervatórium, ZŠ Hollého, Spojená škola J. M. Hurbana 36, Cirkevná ZŠ Romualda Zaymusa, SOŠ podnikania Sasinkova 45, Súkromné SOU spoločného stravovania Závodská cesta, SOŠ poľnohos. a služieb na vidieku, ZŠ Suvorovova, ŽU-Stavebná fakulta, SOŠ elektrotechnická, ARMAT s.r.o., Generali Poisťovňa, a.s., Poštová banka, a.s., Slovenská pošta a.s., Regionálne poštové centrum, Žilinský Večerník, OTP Banka Slovensko, a.s., ÚPSVaR Žilina, Hotel Dubná Skala, Krajský pozemkový úrad v Žiline, Slovenský rybársky zväz-RADA Žilina, T+T, a.s., Štatistický úrad SR, BULDING TRADE, s.r.o., HASTRA s.r.o., Hotel ARTHUR, MONTSERVIS, s.r.o., PK Doprastav a.s., Dopravné systémy Scheidt&Bachmann, s.r.o., ST Varias, s.r.o., X-ray Žilina, spol. s r.o., Stredoslovenská energetika, a.s., SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o., SH +, a.s., Anton Mitašík-Anmima, MC-Metal, s.r.o., Krajský školský úrad, Žilinský samosprávny kraj, RÚVZ so sídlom v Žiline, SkyBau, s.r.o., Dom odborov spol. s r.o., KÚ ŽP, Sociálna poisťovňa pobočka Žilina, Pevas s.r.o., COOP Jednota Žilina spotrebné družstvo, VÚB a.s., MsÚ Žilina, Slovenská sporiteľňa, a.s., Hotel BOSS, Telewfónica O2 Slovakia, s.r.o. Makovického 8, Prvá stavebná sporiteľňa a.s., UNION poisťovňa, a.s., Hotel Astoria s.r.o.,UniCredit Bank Slovakia a.s., Automatizácia železničnej dopravy a.s., Tesco Stores a.s. obchodný dom, Slovimex – Trading, s.r.o., Johnson Controls International, spol. s r.o., Slovena, a.s., Alianz Slovenská poisťovňa, a.s., harmónia – zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, Republiky 22, považská galéria umenia v Žiline, tatra banka, a.s., Hotel palace polom, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
| Mestský hokejový klub Žilina a. s., Športová 5, 010 01 Žilina | amoniak UN 1005 | Mesto Žilina, Hotel HOLIDAY INN, Tesco Stores SR a.s., Johnson Controlos international s. r. o., Katastrálny úrad, Slovenská sporiteľňa, Futbalový štadión, Železničná stanica, Krajský pozemkový úrad, Hotel Place Polom, Ľudová banka, Prvá stavebná sporiteľná, Tatra banka, VÚB a.s., Hotel Astoria, Hotel Polom, Geodézia a.s., VZP a.s., ČSOB a. s., MŚ, Mestská polícia, Okresný súd, Krajská prokuratúra, Komunálna poisťovňa, Považská galéria umenia v Žiline, Penzión MAJOVEY, Spoločná zdravotná poisťovňa, Dexia banka Slovensko a.s., Poštová banka, a.s., Slovenská pošta a.s. Regionálne poštové centrum, Generali Poisťovňa, a.s. Hotel Grand s.r.o., ÚPSVaR Žilina, ŽU – Fakulta prírodných vied, Hotel Dubná Skala, Volsbank Slovensko, a.s., Orange Slovensko, a.s., UniCredit Bank Slovakia a.s., Union poisťovňa, a.s., T+T, a.s., Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Automatizácia železničnej dopravy a.s., Slovena, a.s., MŠK Žilina, a.s. Stredoslovenská energetika, a.s., Slovimex-Trading, s.r.o., Gymnázium sv. Františka z Assisi, Konzervatórium, Spojená škola, J. M. Hurbana 36, Stredná odborná škola podnikania. |

| Názov a lokalita stacionárneho zdroja ohrozenia | Druh NL (UN kód) | Ohrozené obce a subjekty |
| --- | --- | --- |
| Messer Tatragas, spol. s. r. o., Chalupkova 9, Bratislava 819 44, OS Mojšová Lúčka, 010 56 Žilina | Acetylén UN 1001 | obec Mojšová Lúčka cca 30% SZ časť územia obce |
|  | Amoniak UN 1005 |  |
|  | Chlór UN 1017 |  |
| POLYCASA Slovakia, s. r.o. M. R. Štefánika č. 71, 010 39 Žilina | Toluén UN 1294 | Mesto Žilina, Hotel Fram, Aqchémia s. r. o., Siemens s. r. o. , Energoteam s. r. o. Faurecia Slovakia s. r. o., Tvarovanie PCHZ, spol. s r.o., Cenon, s.r.o., I.M-K-SBS, s.r.o., Kamil Mahút Stavomat a spol., KDR s.r.o. |
|  | Metylakrylát UN 1919 |  |
|  | Metylmetakrylát UN 1247 |  |
|  | AIBN UN 3234 |  |

c) Následky na postihnutom území a životnom prostredí

Nebezpečná látka: 	AMONIAK  	NH3   UN 1005

Následkom vzniku mimoriadnej udalosti v prípade, že nebudú zavedené, resp. realizované ochranné opatrenia, sa predpokladá rozšírenie účinkov do tej miery, že pri vyšších koncentráciách môže prísť k ohrozeniu života, resp.  ohrozeniu zdravia pôsobením plynu alebo tekutiny, ktorá  dráždi silne oči, dýchacie cesty, pľúca a kožu až do ťažkého poleptania. Kŕč alebo edém (glottis) môže viesť k uduseniu. Nadýchanie plynu vysokej koncentrácie môže mať za následok náhlu smrť. Styk s tekutinou vyvoláva ťažké omrzliny.

Pri vyšších koncentráciách môže prísť k úhynu zvierat, čiastočnému poškodeniu vegetácie a môžu byť kontaminované plody z nechránenej prírody. Pri koncentráciách v rozmedzí hornej a dolnej medze výbušnosti môže prísť k výbuchu, s deštrukčnými účinkami na okolí a k vzniku požiaru.

NPELp - Najvyšší prípustný expozičný limit priemerný pre plyny, pary a aerosóly v pracovnom ovzduší   pre  8 hod. časovú dĺžku

NPELk - Najvyšší prípustný expozičný limit krátkodobý pre plyny, pary a aerosóly v pracovnom ovzduší pre 15 min. časovú dĺžku

Pre NL AMONIAK  platia nasledovné hodnoty:

NPELp = 20 ppm,  (14 mg.m-3 )   pre  8 hod.  časovú dĺžku, – max. pobyt pre nechránené osoby,

NPELk = 50 ppm,  (36 mg.m-3 )   pre 15 min. časovú dĺžku. – max. pobyt pre nechránené osoby,

Záver: Pri úniku amoniaku je potrebné si uvedomiť jeho nebezpečnosť v charaktere toxických vlastností, závažnosti a veľkosti rozsahu ohrozenia, najmä v rýchlosti pôsobenia, kedy vzniká časová tieseň na realizáciu opatrení pre zabezpečenie ochrany obyvateľstva a na zavedenie režimov života. V prípade vzniku uvedenej mimoriadnej udalosti v predpokladanom rozsahu, by došlo v postihnutých oblastiach k celkovému narušeniu chodu života, výroby a zásobovania obyvateľstva na postihnutom území. Bola by prerušená cestná doprava na miestnych komunikáciách. Predpokladá sa čiastočné narušenie životného prostredia bez trvalých následkov, s možným zhoršením epizootickej a čiastočne aj epidemickej situácie. Nie je predpoklad, že dôjde k vzniku sekundárnych mimoriadnych udalostí.

IDENTIFIKÁCIA  RIZÍK:

OPATRENIA PRVEJ POMOCI:

Nebezpečná látka: CHLÓR  Cl2   	UN 1017

IDENTIFIKÁCIA  RIZÍK:

NPELp - Najvyšší prípustný expozičný limit priemerný pre plyny, pary a aerosóly v pracovnom ovzduší   pre   8 hod. časovú dĺžku

NPELk - Najvyšší prípustný expozičný limit krátkodobý pre plyny, pary a aerosóly v pracovnom ovzduší pre 15 min. časovú dĺžku

Pre NL CHLÓR platia nasledovné hodnoty:

NPELp = neurčené hodnoty          pre   8 hod. časovú dĺžku,  – max. pobyt pre nechránené osoby,

NPELk = 0,5 ppm,  (1,5 mg.m-3 )   pre 15 min. časovú dĺžku.  – max. pobyt pre nechránené osoby,

OPATRENIA PRVEJ POMOCI:

Nebezpečná látka: 	TOLUÉN    C7H8	UN 1294

Látka prudko reaguje pri  kontakte so  silnými  oxidačnými činidlami, koncentrovanou kyselinou dusičnou, halónmi a sírou. So vzduchom tvorí jedovaté a výbušné zmesi. Pary vo vysokých koncentráciách pôsobia narkoticky a dráždia oči a dýchacie cesty. Styk s tekutinou spôsobuje dráždenie očí a po dlhšom pôsobení aj pokožky. Tekutina sa môže vstrebávať kožou. koncentrácia 600 ppm po dobu 30 min spôsobuje únavu, bolesť hlavy, nevoľnosť, zvracanie, stav opitosti, bezvedomie, obrna dýchania, kŕče.

NPELp - Najvyšší prípustný expozičný limit priemerný pre plyny, pary a aerosóly v pracovnom ovzduší                                pre 8 hod. časovú dĺžku

NPELk - Najvyšší prípustný expozičný limit krátkodobý pre plyny, pary a aerosóly v pracovnom ovzduší                           pre 15 min. časovú dĺžku

Pre NL Toluén platia nasledovné hodnoty:

NPELp =   50 ppm,  (192 mg.m-3 )   pre   8 hod. časovú dĺžku,  – max. pobyt pre nechránené osoby,

NPELk = 100 ppm,  (384 mg.m-3 )   pre 15 min. časovú dĺžku.  – max. pobyt pre nechránené osoby,

Záver: Na základe toxických vlastností toluénu, je nebezpečenstvo v závažnosti a rozsahu ohrozenia, najmä v rýchlosti pôsobenia, kedy vzniká časová tieseň na realizáciu opatrení  pre zabezpečenie ochrany obyvateľstva a na zavedenie režimov života. V prípade vzniku uvedenej mimoriadnej udalosti, po jednorazovom úniku pri prečerpávaní cisterny, by došlo v postihnutej oblasti k narušeniu chodu života, výroby a zásobovania obyvateľstva.

Nebezpečná látka:  METYLAKRYLÁT 	C4H6O2	UN 1919

Metylakrylát pláva na vodnej hladine, nad hladinou sa môžu vytvoriť jedovaté a výbušné zmesi. Pary sú veľmi ľahko zápalné, tvoria  so vzduchom výbušné zmesi, ťažšie ako vzduch. Pary veľmi dráždia oči, pokožku, dýchacie cesty a plúca, čo vedie až k vzniku edému pľúc. Spôsobujú pálenie nosohltanu, záchvaty kašľa, bolesť hlavy, nevoľnosť, apatiu, pri vyšších koncentráciách nedostatok dychu, kŕče a nakoniec smrť. Tekutina veľmi dráždi oči, poškodzuje rohovku a kožu pri tvorbe pľuzgierov. Vstrebáva sa pokožkou a touto cestou môže dôjsť k poškodeniu centrálneho nervového systému, pečene a ľadvín.

NPELp - Najvyšší prípustný expozičný limit priemerný pre plyny, pary a aerosóly v pracovnom ovzduší                                pre 8 hod. časovú dĺžku

NPELk - Najvyšší prípustný expozičný limit krátkodobý pre plyny, pary a aerosóly v pracovnom ovzduší                           pre 15 min. časovú dĺžku

Pre NL Metylakrylát platia nasledovné hodnoty:

NPELp =    5 ppm,  (18 mg.m-3 )   pre   8 hod. časovú dĺžku,  – max. pobyt pre nechránené osoby,

NPELk =  10 ppm,  (36 mg.m-3 )   pre 15 min. časovú dĺžku.  – max. pobyt pre nechránené osoby,

Záver:  Na základe toxických vlastností metylakrylátu, je nebezpečenstvo v závažnosti a rozsahu ohrozenia, najmä v rýchlosti pôsobenia, kedy vzniká časová tieseň na realizáciu opatrení pre zabezpečenie ochrany obyvateľstva a na zavedenie režimov života. V prípade vzniku uvedenej mimoriadnej udalosti, po jednorazovom úniku pri prečerpávaní cisterny, by došlo v postihnutej oblasti objektu k narušeniu chodu života a výroby.

Nebezpečná látka:   METYLMETAKRYLÁT  „MMA“  C5H8O2	UN 1247

Metylmetakrylát je rozpustný v alkohole a čiastočne vo vode, má sklon k polymerizácii.  možnosť  vytvorenia výbušných zmesí. Pary sú veľmi ľahko zápalné, tvoria  so vzduchom výbušné zmesi, ťažšie ako vzduch. Pary veľmi dráždia oči, pokožku, dýchacie cesty a plúca, čo vedie 
až k vzniku edému pľúc. pri vysokých koncentráciách pár je možný ochromujúci účinok na centrálny nervový systém.

Tekutina dráždi oči  a kožu. Vstrebáva sa pokožkou a touto cestou môže dôjsť k poruchám centrálneho nervového systému. Pri ťažkých otravách nastávajú závrate, bolesti hlavy, ospalosť, strata vedomia a je možná zástava dychu.

NPELp - Najvyšší prípustný expozičný limit priemerný pre plyny, pary a aerosóly v pracovnom ovzduší                                pre 8 hod. časovú dĺžku

NPELk - Najvyšší prípustný expozičný limit krátkodobý pre plyny, pary a aerosóly v pracovnom ovzduší                           pre 15 min. časovú dĺžku

Pre NL Metylmetakrylát platia nasledovné hodnoty:

NPELp =    50 ppm,  pre   8 hod. časovú dĺžku,  – max. pobyt pre nechránené osoby,

NPELk =  100 ppm,  pre 15 min. časovú dĺžku.  – max. pobyt pre nechránené osoby,

Záver:  Na základe toxických vlastností metylmetakrylátu, je nebezpečenstvo v závažnosti a rozsahu ohrozenia, najmä v rýchlosti pôsobenia, kedy vzniká časová tieseň na realizáciu opatrení pre zabezpečenie ochrany obyvateľstva a na zavedenie režimov života. V prípade vzniku uvedenej mimoriadnej udalosti, po jednorazovom úniku pri prečerpávaní cisterny, by došlo v postihnutej oblasti objektu k narušeniu chodu života      a výroby.

NL - Zlúčeniny tetrametylsuccinonitrilu 	AIBN 	C8H12N4	UN 3234

Sú vo vode nerozpustné, práškovité látky, rozpustné v organických rozpúšťadlách. Za tepla sa rozkladajú na toxické látky (zlúčeniny tetrametylsuccinonitrilu, z ktorých je najnebezpečnejší kyanovodík). Pary a prach dráždia oči a dýchacie cesty. Spôsobujú slzenie, bolesti hlavy, dýchacie potiaže, kŕče, poškodenie pečene a ľadvín. Pri styku s kožou môžu vznikať  vyrážky. Ďaľšie príznaky sú horká chuť v ústach, závrate, nevoľnosť, nechutenstvo a poruchy spánku.

Záver:  Na základe toxických vlastností zlúčenín tetrametylsuccinonitrilu, je nebezpečenstvo v závažnosti a rozsahu ohrozenia, najmä v rýchlosti pôsobenia, kedy vzniká časová tieseň na realizáciu opatrení pre zabezpečenie ochrany obyvateľstva a na zavedenie režimov života. V prípade vzniku uvedenej mimoriadnej udalosti, po tepelnom rozklade - požiari, by došlo v postihnutej oblasti k narušeniu chodu života, výroby a zásobovania obyvateľstva.

NL - ACETYLÉN 	C2H2		UN 1001

Rozpustný bezfarebný plyn. Zápach podobný cesnaku. Mimoriadne horľavý. Nedokonalým spaľovaním môže vznikať oxid uhoľnatý. Účinky ohňa môžu zapríčiniť výbuch zásobníka. Toxické účinky NL nie sú známe.

OPATRENIA PRVEJ POMOCI:

- pri vdýchnutí Vysoké koncentrácie môžu spôsobiť udusenie. Príznakmi môžu byť strata pohybu a strata vedomia. Pri nízkych koncentráciách môže dochádzať k narkotickým účinkom. Symptómami môžu byť pocit závrate, bolesti hlavy, nevoľnosť a poruchy koordinácie. Postihnutému treba nasadiť dýchací prístroj a vyniesť ho na čerstvý vzduch. Udržiavať ho v teple a pokoji. Privolať lekára. Pri zástave dýchanie použiť umelé dýchanie.

NPELp - Najvyšší prípustný expozičný limit priemerný pre plyny, pary a aerosóly v pracovnom ovzduší                                pre 8 hod. časovú dĺžku

NPELk - Najvyšší prípustný expozičný limit krátkodobý pre plyny, pary a aerosóly v pracovnom ovzduší                           pre 15 min. časovú dĺžku

Pre NL Acetylén:   koncentrácia hodnôt NPELp a NPELk  nie sú známe.

ODPORÚČANÁ HMOTNOSŤ A ZLOŽENIE ÚKRYTOVEJ A EVAKUAČNEJ  BATOŽINY

Odporúčaná hmotnosť úkrytovej batožiny:    10 - 15 kg

Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny:  do 25 kg pre deti a do 50 kg pre dospelých

Čo vám nemá chýbať v batožine?

- osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,

- osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,

- základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,

- predmety osobnej hygieny a dennej potreby,

- náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,

- prikrývka, spací vak,

- vrecková lampa, sviečka a zápalky,

- ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón),

- pre deti nezabudnite pribaliť hračku.

Zoznam vecí, ktoré je zakázané brať do úkrytu:

- zbrane všetkého druhu, alkohol a iné návykové látky, zapáchajúce a ľahko zápalné látky,

- objemné predmety, kočíky, periny a pod.,

- domáce zvieratá, psy, mačky a iné,

- zapaľovače, cigarety, ponorné variče, jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu.