Plán rozvoja verejných kanalizácií 
pre územie Žilinského kraja

(Súhrn)

obsah

- Úvod	1

- Prehľad rozhodujúcich právnych predpisov SR a  EÚ uplatňovaných pri tvorbe plánu rozvoja verejných kanalizácií	2

  - Konkretizácia zásadných požiadaviek európskej a národnej právnej úpravy vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu odpadových vôd vrátane vynegociovaných podmienok a ich časového harmonogramu	2

  - Uplatnenie koncepčných a strategických materiálov SR	3

- Analýza súčasného stavu odvádzania a čistenia odpadových vôd	4

  - Prehľad súčasného stavu v odvádzaní a čistení odpadových vôd v Žilinskom kraji	4

  - Odstraňovanie nutrientov (dusík, fosfor) - zavedenie povinnosti v oblasti čistenia odpadových vôd	5

  - Nedostatky, respektíve rozhodujúce problémy, vyskytujúce sa v súčasnosti v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd	6

  - Pozitíva v oblasti verejných kanalizácií	6

  - Plnenie kritérií ustanovených smernicou 91/271/EHS	7

- Koncepčné a strategické východiská uplatnené pri návrhu plánov rozvoja verejných kanalizácií	7

  - Koncepcia vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky, jej hlavné ciele a vzťah k trvalo udržateľnému rozvoja	7

  - Environmentálne a technické kritériá pre stanovenie priorít rozvoja verejných kanalizácií	9

- Technické kritériá plánov rozvoja verejných kanalizácií	9

  - Základné funkčné požiadavky na stokové siete	9

  - Základné požiadavky na čistiarne odpadových vôd	10

  - Zavedenie systému kanalizačných aglomerácií podľa smernice rady č. 91/271/EHS	10

  - Princípy a kritériá pre návrh aglomerácií	10

- Priority výstavby kanalizácií	11

  - Ekologicko-technické kritériá na základe, ktorých bola vytvorená prioritizácia naliehavosti výstavby verejných kanalizácií	11

- Ciele rozvoja verejných kanalizácií	12

  - Vymedzenie konkrétnych cieľov rozvoja verejných kanalizácií do roku 2010 a do cieľového roku 2015	12

  - Vyčíslenie počtu aglomerácií riešených do roku 2010 a do cieľového roku 2015	12

- Finančná analýza	13

  - Sumarizácia investičných nákladov pre Žilinský kraj podľa veľkostných kategórií aglomerácií	13

  - Finančné potreby na realizáciu verejných kanalizácií do roku 2010 a 2015	14

  - Možné finančné zdroje	15

- Záver	15

Prílohy

Tabuľkové prílohy

Príloha č. 1 	Prehľad súčasného stavu v odvádzaní a čistení komunálnych

odpadových vôd v Žilinskom  kraji v členení podľa obcí

Príloha č. 2 	Plán rozvoja verejných kanalizácií v členení podľa veľkosti aglomerácií

Príloha č. 3 	Sumarizácia základných vecných a investičných nárokov pre rozvoj

verejných kanalizácií v členení po okresoch a podľa územnej pôsobnosti

vodárenských spoločností

Príloha č. 4 	Investičná stratégia zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania na

roky 2012 - 2017 - kanalizácie

Príloha č. 5	      Priority kanalizačných aglomerácií v Žilinskom kraji na prechodné

obdobie do roku 2017

Grafy

Graf č. 1	Podiel obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu

ŽK 2017

Mapové prílohy

č. 1            Odvádzanie a čistenie  komunálnych odpadových vôd v Žilinskom kraji – k

nahliadnutiu na webovej stránke KÚŽP

č. 2         Podiel obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu v roku 2005

č. 3             Podiel obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu

v roku  2011

č. 4       Podiel obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu v roku 2017

Schémy

Schéma č.1	    Schéma odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd  - okres

Žilina a Bytča

Schéma č. 2     Schéma odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd  - okres

Čadca

Schéma č. 3     Schéma odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd  - okres

Kysucké  Nové Mesto

Schéma č. 4     Schéma odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd okresy

Martin a Turčianske Teplice

Schéma č. 5      Schéma odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd  - okres

Ružomberok

Schéma č. 6     Schéma odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd  - okres

Liptovský Mikuláš

Schéma č. 7     Schéma odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd  - okresy

Dolný  Kubín, Tvrdošín a Námestovo

Zoznam skratiek

| EÚ | Európska únia |
| --- | --- |
| BSK | Biologická spotreba kyslíka |
| ČOV | Čistiareň odpadových vôd |
| ČS | Čerpacia stanica |
| EO | Ekvivalentní obyvatelia |
| CHVO | Chránená vodohospodárska oblasť |
| LVS, a.s. | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš |
| MČ | Miestna časť |
| MŽP SR | Ministerstvo životného prostredia SR |
| N | Dusík |
| NEAP | Národný environmentálny akčný program |
| NL | Nerozpustné látky |
| NV | Nariadenie vlády SR |
| OVS, a.s. | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Dolný Kubín |
| OSN | Organizácia spojených národov |
| OÚ | Obecný úrad |
| OV | Odpadové vody |
| P | Fosfor |
| Qmax | Maximálna potreba vody |
| Qpr | Priemerná potreba vody |
| RSV | Rámcová smernica o vode |
| SEVAK, a. s. | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina |
| SHMÚ | Slovenský hydrometeorologický ústav |
| SKV, SV | Skupinový vodovod |
| SR | Slovenská republika |
| SS | Stoková sieť |
| SVS, a. s. | Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Žilina |
| ŠÚ SR | Štatistický úrad SR |
| TurVod. a.s. | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin |
| ÚPN VÚC | Územný plán veľkého zemného celku |
| ÚV | Úpravňa vody |
| VSR, a.s. | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Ružomberok |
| VDJ | Vodojem |
| VN | Vodárenská nádrž |
| VÚVH | Výskumný ústav vodného hospodárstva |
| Vyhl. č. | Vyhláška číslo |
| VZ | Vodný zdroj |
| Z. z. | Zbierka zákonov |
| Zák. č. | Zákon číslo |

# Úvod

Východiskovým prvkom rozvoja verejných kanalizácií je uplatňovanie zásad trvalo udržateľného rozvoja, rešpektujúcich starostlivosť o životné prostredie a zabezpečenie všetkých zákonných nárokov na využívanie vôd (vodných zdrojov).

Premietnutie integrovaného prístupu k ochrane a využívaniu vodných zdrojov v rámci trvalo udržateľného rozvoja do oblasti odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd znamená zabezpečovať znižovanie rozdielov medzi množstvom a kvalitou vody spotrebovanej a množstvom a kvalitou vôd spätne privádzaných kanalizačným systémom do vodného prostredia. Naplniť tieto požiadavky je možné dôsledným uplatňovaním postupov zakotvených v legislatívnych, koncepčných a strategických materiáloch SR dotýkajúcich sa oblasti vôd.

Zabezpečenie zodpovedajúceho odvádzania a čistenia odpadových vôd je stanovené požiadavkami smernice 91/271/EHS a záväzkami, ktoré sa Slovenská republika zaviazala plniť v rámci predvstupových rokovaní s EÚ a ktoré sú jednoznačne definované i v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Plán rozvoja verejných kanalizácií Žilinského kraja je spracovaný na základe Plánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR s využitím podkladov a materiálov získaných od vodárenských spoločností, údajov o schválených alebo pripravovaných projektoch. Rovnako boli využité materiály spracované pre určenie stavu a potrieb v odkanalizovaní a čistení komunálnych odpadových vôd, pre určenie kanalizačných aglomerácií a priorít odkanalizovania, ako aj dostupné údaje z databáz  VÚVH, SHMÚ a štatistických údajov ŠÚ.

Cieľom napĺňania plánov rozvoja verejných vodovodov a verejných  kanalizácií je                                                                                                                                                                       dosiahnuť na jednej strane rozvoj obecnej infraštruktúry, respektíve zvýšenie úrovne sanitácie, komfortu bývania a životnej úrovne obyvateľstva a na strane druhej zvýšenú ochranu a zlepšenie stavu prírodných zdrojov vôd, vodných ekosystémov ako aj zdravia ľudí.

# Prehľad rozhodujúcich právnych predpisov SR a  EÚ uplatňovaných

# pri tvorbe plánu rozvoja verejných kanalizácií

## 2.1. Konkretizácia zásadných požiadaviek európskej a národnej právnej úpravy vo

## vzťahu k odvádzaniu a čisteniu odpadových vôd vrátane vynegociovaných

## podmienok a ich časového harmonogramu

Rámcová smernica o vodách (RSV) 2000/60/EC vytvára právny rámec európskej vodnej politiky. Účelom tejto smernice je ustanoviť podmienky pre vytvorenie účinného systému ochrany vnútrozemských povrchových vôd, pobrežných vôd a podzemných vôd. Určuje zásady smerovania v jednotlivých činnostiach a postupoch vodnej politiky vrátane oblasti odpadových vôd.

Hlavným cieľom smernice 91/271/EHS týkajúcej sa nakladania s komunálnymi odpadovými vodami je ochrana vodných ekosystémov v európskom spoločenstve pred škodlivým účinkom vypúšťania nečistených alebo nedostatočne čistených komunálnych odpadových vôd. Emisné požiadavky smernice o nakladaní s komunálnymi odpadovými vodami sú dopĺňané kvalitatívnymi - imisnými požiadavkami na ochranu vôd formulovanými v smerniciach:

  - smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 4. 3. 2006),

  - 75/440/EEC požadovaná kvalita povrchovej vody určenej odber na výrobu pitnej vody,

  - 78/659/EEC kvalite sladkej vody vyžadujúcej ochranu alebo zlepšenie kvality za účelom podpory prirodzeného života a reprodukcie rýb.

Požiadavky uvedených smerníc sú plne transponované aj do právnych predpisov SR.

Porovnanie zásadných požiadaviek európskej a slovenskej právnej úpravy  zahŕňajúcej vynegociované podmienky a časový harmonogram týkajúce sa odvádzania a čistenia odpadových vôd z aglomerácií v SR je zhrnutý v nasledovnej tabuľke:

Tabuľka č. 1

| Termíny ustanovené pre členské štáty EÚ Smernicou 91/271/EHS |
| --- |
| Kat.aglo-merácie | 0 –2 000 EO | 2 000–10 000EO | 10 000–15 000 EO | 15 000–150 000 EO | >150 000 EO |
| Citlivá oblasť | Ak je vybudovaná stoková sieť zabezpečiť primerané čistenie OV T: do 31.12.2005 | Zabezpečiť odvádzanie a sekundárne čistenie OV T: do 31.12.2005 | Zabezpečiť odvádzanie a čistenie OV s odstraňovaním nutrientov T: do 31.12.1998 | Zabezpečiť odvádzanie a čistenie OV s odstraňovaním nutrientov T: do 31.12.1998 | Zabezpečiť odvádzanie a čistenie OV s odstraňovaním nutrientov T: do 31.12.1998 |
| Vynegociované podmienky – premietnuté do právnej úpravy SR (zákon 364/2004 Z. z.) |
|  | 0 –2 000 EO | 2 000–10 000 EO | 10 000 –100 000 EO | >100 000 EO |
| SR – celé územie citlivá oblasť | Ak je vybudovaná stoková sieť zabezpečiť prime- rané čistenie OV T: priebežne | Zabezpečiť odvádzanie a sekundárne čistenie OV T: do 31.12.2015 | Zabezpečiť odvádzanie a čistenie OV s odstraňovaním nutrientov T: do 31.12.2010 | Zabezpečiť odvádzanie a čistenie OV s odstraňovaním nutrientov T: do 31.12.2010 |

## 2.2. Uplatnenie koncepčných a strategických materiálov SR

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ktorý vytvára právne prostredie pre všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine, na zachovanie alebo zlepšovanie stavu vôd a na ich účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie.

Ochrana vôd je premietnutá do dodržiavania nasledovných základných princípov:

- zabezpečenie vyhovujúceho stavu vodných zdrojov, vodných ekosystémov a na vodu

viazaných krajinných ekosystémov,

- znižovanie znečistenia odpadových vôd v mieste ich vzniku a využívanie možností

opätovného používania odpadových vôd.

Pre oblasť odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd majú zásadný význam  ustanovenia zákona, ktoré sú  transpozíciou požiadaviek smernice 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. V aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov, ktoré nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu a v aglomeráciách menších ako        2 000 ekvivalentných obyvateľov, v ktorých je vybudovaná verejná kanalizácia bez primeraného čistenia, sa zabezpečí vypúšťanie komunálnych odpadových vôd do                        31. decembra 2015 a v aglomeráciách nad 10 000 ekvivalentných obyvateľov do                          31. decembra 2010 podľa plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách, možno v súlade so zákonom o vodách odvádzať len verejnou kanalizáciou. Tam, kde výstavba verejnej kanalizácie vyžaduje neprimerane vysoké náklady alebo jej vybudovaním sa nedosiahne výrazné zlepšenie životného prostredia, možno použiť iné vhodné spôsoby odvádzania komunálnych odpadových vôd, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany vôd ako pri odvádzaní týchto vôd verejnou kanalizáciou.

Nariadenie vlády SR č. 2269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na  dosiahnutie dobrého stavu vôd, týmto nariadením sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber pitnej vody, vody určenej na závlahy a vody vhodnej na život a reprodukciu pôvodných druhov rýb a rozsah monitorovania týchto vôd. Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení následných predpisov, ktorý upravuje zriaďovanie, rozvoj, prevádzkovanie verejných vodovodov a  verejných kanalizácií, vymedzuje  práva a povinnosti a pôsobnosť  orgánov verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Jednou z rozhodujúcich povinností vlastníka verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je zabezpečiť rozvoj verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade so schváleným plánom rozvoja s ohľadom na ekologické aspekty a finančné možnosti. Zákon ustanovuje taktiež povinnosť zabezpečiť podmienky  na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd od obyvateľov, čím konkretizuje činnosť obcí v oblasti verejných vodovodov verejných kanalizácií podporovanú aj ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Ďalšie koncepčné a strategické materiály Slovenskej republiky:

  - Návrh koncepcie starostlivosti o životné prostredie Žilinského kraja

  - Vodný plán Slovenska, ktorý obsahuje Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Plán manažmentu správneho územia povodia Visly,

  - Plány rozvoja a koncepčné materiály  vodárenských spoločností

  - Územný plán VÚC Žilinského kraja

  - Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015

  - Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja

  - Národný environmentálny akčný program II a III (NEAP II a III)

  - Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR

  - Operačný program „Životné prostredie“ 2007 - 2013

  - Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky SR.

# Analýza súčasného stavu odvádzania a čistenia odpadových vôd

Súčasný stav v čistení a odvádzaní odpadových vôd v Žilinskom kraji zodpovedá historickému vývoju spoločnosti ako celku, možnostiam ekonomiky, stavu vývoja a aplikácie nových technológií v oblasti realizácie stokových sietí a čOV, kvalite stavebných prác, morálnemu a fyzickému opotrebovaniu strojnotechnologických zariadení a kanalizačných objektov. Berúc do úvahy dlhú životnosť kanalizačných objektov, ich technické parametre a konštrukčné riešenia zodpovedajú koncepčným zámerom a účelu, ktorý bol aktuálny v dobe ich návrhu a realizácie, ako aj finančným a technickým možnostiam danej doby.

## 3.1. Prehľad súčasného stavu v odvádzaní a čistení odpadových vôd v Žilinskom kraji

Rozvoj verejných kanalizácií v Žilinskom kraji výrazne zaostáva za stavom v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou, ktorý predstavuje 87,2 % obyvateľov zásobovaných z verejného vodovodu, a to o 37,04 % v počte pripojených obyvateľov.

Ku koncu roku 2011 bol počet obyvateľov v Žilinskom kraji bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu 404355, čo tvorí 68,1 % z celkového počtu obyvateľov, z čoho kanalizácie v správe vodárenských spoločností (VS) zabezpečovali odvádzanie prevažnej časti odpadových vôd a len v malej miere kanalizácie v správe obcí. Počet obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na kanalizáciu s ČOV bol 348045, čo je 50,16 %.

V Žilinskom kraji je verejná kanalizácia  vybudovaná alebo čiastočne vybudovaná v 95 obciach (bez ČOV je 18 kanalizácii), z čoho v správe vodárenských spoločností sú kanalizácie v 56 obciach a v 39 obciach je kanalizácia v správe obcí. Celkovo je v Žilinskom kraji evidovaných 71 prevádzkovaných komunálnych ČOV. V roku 2004 bolo vypúšťaných cez verejnú kanalizáciu do vodných tokov 94567 tis. m3 odpadovej vody, z čoho bolo vyčistených na ČOV 94268 tis. m3. K začiatku roku 2005 bola celková dĺžka kanalizačnej siete  927 km.

Prehľad stavu v odvádzaní a čistení odpadových vôd v Žilinskom kraji k začiatku roku 2011 v členení podľa okresov

Tabuľka č. 2

| názov okresu | počet obyvateľov | počet obyvateľov napojených na SS a ČOV | % podiel napojených obyvateľov | stoková sieť v prevádzke | VK v obci prevádzkovaná |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | VS | obce | iné* |
| Bytča | 31167 | 9451 | 30,3 | 4 | 2 | 1 |  |
| Čadca | 92084 | 28003 | 30,4 | 16 | 16 | 1 |  |
| Dolný Kubín | 39184 | 20791 | 53,3 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| Kysucké Nové Mesto | 34094 | 15083 | 44,2 | 2 | 2 | 0 |  |
| Liptovský Mikuláš | 73257 | 50913 | 69,4 | 22 | 19 | 0 |  |
| Martin | 97511 | 81984 | 84,1 | 22 | 19 | 3 |  |
| Námestovo | 59814 | 17992 | 30,1 | 6 | 10 | 2 |  |
| Ružomberok | 56960 | 36242 | 63,6 | 12 | 9 | 0 | 1 |
| Turčianske Teplice | 16379 | 7124 | 43,5 | 3 | 2 | 1 |  |
| Tvrdošín | 35734 | 22 215 | 62,2 | 6 | 6 | 3 |  |
| Žilina | 159382 | 114862 | 72,1 | 26 | 26 | 0 |  |
| Spolu | 594466 | 404355 | 68,1 | 127 | 116 | 14 | 2 |

Súčasný stav v odvádzaní a čistení odpadových vôd v jednotlivých obciach je uvedený  v tabuľkách č. 2, 3, 4 a v  Prílohe č. 1, kde sú spracované údaje  informácie o tom, či je v obci vybudovaná stoková sieť, resp. či je stoková sieť vo výstavbe, počet obyvateľov pripojených na stokovú sieť, informácie o tom, či je v obci vybudovaná ČOV, resp. rozostavaná ČOV a počet pripojených obyvateľov na ČOV, vlastník a prevádzkovateľ stokovej siete a ČOV, prípadne pripojenie stokovej siete na stokovú sieť inej obce.

## 3.2. Odstraňovanie nutrientov (dusík, fosfor) - zavedenie povinnosti v oblasti

## čistenia odpadových vôd

V oblasti čistenia odpadových vôd nastala revolučná zmena zavedením povinnosti odstraňovania nutrientov - dusíka a fosforu (NV SR č. 242/1993 Z. z., NV SR č. 491/2002 Z. z. a NV SR č. 296/2005 Z. z.), NV SR č. 269/2010 Z. z.

Pred nadobudnutím účinnosti týchto legislatívnych predpisov bol prístup k realizácii a samostatná realizácia ČOV riadená v tom čase platnými ekologickými, technickými a technologickými požiadavkami. U komunálnych ČOV boli základnými návrhovými a hodnotiacimi parametrami ukazovatele BSK5, CHSK, a NL (odstraňovanie uhlíkovej zložky, resp. sekundárne čistenie odpadových vôd). U väčších ČOV, ktoré boli budované v minulosti,   už pri ich návrhu a realizácii neboli zohľadňované v súčasnosti platné požiadavky na kvalitu vyčistených vôd a svojim dispozičným riešením, strojno-technologickým vybavením a kapacitou nie sú schopné spĺňať súčasné  kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky.

## 3.3. Nedostatky, respektíve rozhodujúce problémy, vyskytujúce sa v súčasnosti v oblasti

## odkanalizovania a čistenia odpadových vôd

Medzi nedostatky, resp. rozhodujúce problémy, vyskytujúce sa na existujúcich kanalizačných systémov v súčasnosti  možno zahrnúť najmä:

- nevyhovujúce dispozičné, stavebné riešenia a zastarané a energeticky náročné strojnotechnologické zariadenia ČOV  nevyhovujúce súčasným podmienkam,

- vysoký podiel balastných vôd a nariedenie odpadových vôd, ich ochladzovanie v dôsledku odvodnenia územia jednotnou kanalizáciou, čo následne spôsobuje problémy v procese čistenia (zaústenie drenáži, prameňov, potokov a pod.); nízka pozornosť bola venovaná odvádzaniu vôd z extravilánu,

- nízky počet napojených obyvateľov na nové verejné kanalizácie,

- neustále sa zvyšujúci záujem obyvateľstva o budovanie malých domových čistiarní odpadových vôd, bez ohľadu na vhodnosť takéhoto riešenia v predmetnej lokalite, chýbajúca legislatívna právomoc povoľovať tieto stavby ako dočasné, do doby vybudovania verejnej kanalizácie

- dlhodobo pretrvávajúce problémy s likvidáciou čistiarenských kalov

- vysoký podiel priemyselných odpadových vôd čistených na komunálnych ČOV, čo v niektorých prípadoch spôsobuje veľké problémy v čistiarenskom procese

- nedostatočná pozornosť sa venuje opravám a údržbe zariadení a často sú riešené až havarijné stavy kanalizačných systémov

- predimenzované profily zberačov, v ktorých sedimentuje znečistenie, vybudované v dôsledku veľkorysých prognóz rozvoja miest.

## 3.4. Pozitíva v oblasti verejných kanalizácií

Medzi pozitíva v oblasti verejných kanalizácií treba uviesť:

- dostatočný potenciál pre zabezpečenie kvalitnej predprojektovej a projektovej prípravy kanalizačných stavieb, odbornými  realizačnými a dodávateľskými firmami,

- prístupnosť vhodných a kvalitných strojnotechnologických zariadení, techniky pre riadenie, automatizáciu a optimalizáciu procesov odvádzania a čistenia odpadových vôd,

- vodárenské spoločnosti, ktoré vytvárajú strojným a strojno-technologickým vybavením a hlavne odborným potenciálom, dobrú pozíciu pre zvládnutie prevádzky aj nových kanalizačných systémov,

- systémom výchovy nových odborníkov pre oblasť riadenia, prevádzky, technického a technologické zabezpečenia stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, možnosťami pre zvyšovanie odbornej úrovne pracovníkov z praxe,

## 3.5. Plnenie kritérií ustanovených smernicou 91/271/EHS

Stav v čistení odpadových vôd na ČOV v správe vodárenských spoločností a obcí v Žilinskom kraji v jednotlivých veľkostných kategóriách je uvedený príloha č. 1. U väčších ČOV sú problémové ukazovatele najmä dusík a fosfor, čo bolo príčinou vydania povolení na vypúšťanie odpadových vôd na prechodné obdobie, v ktorých sa povolili vyššie limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia ako predpisuje platná legislatíva. Zabezpečenie zosúladenia reálnych možností existujúcich ČOV s kvalitatívnymi požiadavkami platnej legislatívy si vyžaduje najčastejšie úplnú rekonštrukciu, resp. vybudovanie nových ČOV.

# Koncepčné a strategické východiská uplatnené pri návrhu plánov rozvoja verejných kanalizácií

## 4.1. Koncepcia vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky, jej hlavné ciele a vzťah

## k trvalo udržateľnému rozvoju

I.	Plán rozvoja verejných kanalizácií SR vychádza zo súčasnej situácie v stave odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd na území Slovenskej republiky a sleduje postupnosť naplnenia koncepčných zámerov a strategických postupov.

S rozvojom a prehlbovaním environmentálneho povedomia sa v celosvetovom meradle čoraz dôraznejšie presadzuje princíp ochrany a tvorby životného prostredia, ktorý podlieha podmienkam trvalo udržateľného rozvoja.

Hlavné ciele udržateľnej vodohospodárskej politiky definované v koncepčných dokumentoch SR (Koncepcia vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky, schválená vládou SR uznesením  č. 194/1994, Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2005, schválená vládou SR uznesením  č. 404/2001 a nadväzne NR SR, Program rozvoja vodného hospodárstva do roku 2010, ktorý prerokovala vláda v decembri 1999) sú :

- zabezpečenie pitnej vody,

- zabezpečenie vody na ďalšie hospodárske účely,

- prevencia a zmierňovanie následkov povodní a obdobia sucha,

- ochrana životného prostredia.

Tieto ciele sú proklamované aj v nasledovných hlavných tézach vodohospodárskej politiky SR :

- integrovaný prístup k ochrane a využitiu vodných zdrojov v rámci trvalo udržateľného

rozvoja,

- komplexné riešenie ekologických a vodohospodárskych záujmov pri zabezpečení

vzájomnej rovnováhy,

- realizáciu vodohospodárskych služieb v rámci plánovaného integrovaného hospodárenia

s vodou v hydrologickom povodí z hľadiska záujmu ochrany vodných zdrojov,

prírodného prostredia a požiadaviek rozvoja spoločnosti (verejného záujmu).

Vychádzajúc z týchto koncepčných zámerov, resp. ich cieľov treba v rámci rozvoja verejných kanalizácií predovšetkým eliminovať negatívny vplyv znečistenia na kvalitu vodných zdrojov a zdravie ľudí, ktorý je dôsledkom vypúšťania nečistených alebo nedostatočne čistených splaškových a komunálnych odpadových vôd, ako aj odľahčení a odvádzania vôd z povrchového odtoku v čase dažďových udalostí.

To znamená, že treba zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a čistenia splaškových a komunálnych odpadových vôd a reguláciu odľahčení a odvádzania vôd z povrchového odtoku do recipientov, aby sa predišlo :

- podstatnej redukcii obsahu kyslíka v recipientoch,

- nadmernému obohacovaniu recipientov živinami, hlavne makronutrientami N a P,

- nadmernému vypúšťaniu patogénnych mikroorganizmov fekálneho pôvodu,

- nadmernému vypúšťaniu nebezpečných látok do verejnej kanalizácie hlavne od

priemyselných producentov a postupnému zamedzeniu vypúšťania obzvlášť škodlivých

látok,

- poškodzovaniu recipienta počas dažďovej udalosti odľahčovaním odpadových vôd

a vypúšťaním vôd z povrchového odtoku.

II.	Rozvoj verejných kanalizácií je navrhovaný v súlade s vecnými požiadavkami smernice 91/271/EHS (transponovanými do zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách), vrátane časového harmonogramu, s cieľom vytvoriť podmienky pre zabezpečenie dobrého stavu vôd do roku 2015, resp. 2021, najneskôr do r. 2027. Z ustanovení vodného zákona jednoznačne vyplýva nasledovné :

- zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd

s odstraňovaním nutrientov z aglomerácií s produkciou organického znečistenia väčšou

ako 10 000 EO v časovom horizonte do 31. 12. 2010 v súlade s  Národným programom SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v platnom znení

- zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a sekundárneho (biologického) čistenia

komunálnych odpadových vôd z aglomerácií s produkciou organického znečistenia od

2 000 EO do 10 000 EO v časovom horizonte do 31. 12. 2015 v súlade s Národným programom SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v platnom znení

- ak je v aglomeráciách s veľkosťou pod 2 000 EO vybudovaná stoková sieť, zabezpečiť

primeranú úroveň čistenia komunálnych alebo splaškových odpadových vôd tak, aby bola

zabezpečená požadovaná miera ochrany recipienta; opatrenia budú realizované priebežne

v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií,

- zabezpečiť realizáciu opatrení pre zmiernenie negatívneho dopadu odľahčovaní a

odvádzania vôd z povrchového odtoku na ekosystém recipienta,

- vylúčiť vypúšťanie čistiarenského kalu a obsahu žúmp do povrchových vôd a

podzemných vôd,

- zabezpečiť aby do verejnej kanalizácie boli vypúšťané len tie priemyselné odpadové vody

s obsahom obzvlášť škodlivých látok, ktoré  nespôsobia :

  - poškodenie stokovej siete a čistiarne odpadových vôd a ohrozenie zdravia zamestnancov pri ich prevádzkovaní,

  - ohrozenie prevádzky čistiarne odpadových vôd, spracovania kalu a jeho ďalšieho využitia alebo bezpečného zneškodnenia,

  - prekročenie limitných hodnôt znečistenia určených pre vypúšťanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie a ohrozenie kvalitatívnych cieľov.

## 4.2. Environmentálne a technické kritériá pre stanovenie priorít rozvoja verejných

## kanalizácií

Postupnosť budovania verejných kanalizácií je daná prioritami rozvoja. Tieto priority sú v súlade s rozhodujúcimi požiadavkami koncepčných zámerov. Podrobnejšie sú rozpracované tak, aby bola dosiahnutá čo najvyššia efektívnosť realizovaných opatrení.

Rozvoj verejných kanalizácií vyžaduje skĺbenie ekologických a technických aspektov. Pre stanovenie priorít rozvoja verejných kanalizácií boli preto vybrané nasledovné kritériá.

Environmentálne kritériá :

- veľkosť zdroja komunálneho znečistenia (počet EOBSK60, v prípade absencie údaju sa berie za počet EO počet trvalo bývajúcich obyvateľov),

- požadovaná miera ochrany recipienta (potreba vyššej miery ochrany recipientov, ktoré slúžia alebo sú potenciálne uvažované ako zdroje pitných vôd, podzemných zdrojov vôd využívaných pre hromadné zásobovanie obyvateľstva nachádzajúcich sa v alúviách riek, situovanie aglomerácie v CHVO, povrchové vody nadmerne zaťažené nutrientami – IV. a V. trieda kvality a súčasné zohľadnenie možnosti transportu nutrientov do nižších častí povodí v súlade s požiadavkami pre identifikáciu citlivých oblastí),

- požadovaná úroveň čistenia odpadových vôd.

Technické kritériá (s absolútnou a relatívnou výpovednou hodnotou postihujúcou ekonomický aspekt) :

- rozdiel medzi existujúcou a požadovanou úrovňou čistenia odpadových vôd z daného zdroja,

- súčasný stav pripojenia obyvateľstva na verejnú kanalizáciu,

- existujúca úroveň čistenia odpadových vôd.

# Technické kritériá plánov rozvoja verejných kanalizácií

Pri plánovaní výstavby kanalizačných stavieb musia byť rešpektované všetky určujúce požiadavky optimálnej funkčnosti, prevádzkovej stability, primeranej investičnej náročnosti, primeranej prevádzkovej náročnosti, vplyvu zaústenia na recipient, atď. Pri stanovovaní funkčných požiadaviek sa uvažuje s celým systémom tak, že rozšírenie alebo jeho modifikácia nespôsobí nedodržanie platných predpisov alebo noriem. Funkčné požiadavky kanalizačných systémov musia byť stanovené tak, aby pri zohľadnení celkových nákladov (investičných a prevádzkových) sa zabezpečilo odvádzanie a vyústenie odpadových vôd bez nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, rizika ohrozenia verejného zdravia alebo prevádzkového personálu. Vplyv kanalizačných systémov na recipient musí vyhovovať požiadavkám oprávnených orgánov. Iné špecifické požiadavky oprávnených orgánov akceptované a splnené.

## 5.1. Základné funkčné požiadavky na stokové siete

Stokové siete musia vyhovovať týmto základným funkčným požiadavkám :

- pri prevádzke nesmie dochádzať k upchatiu stôk,

- periodicita zaplavenia a preťaženia musí vyhovieť predpísaným limitom,

- musí sa zabezpečiť ochrana verejného zdravia a životov,

- recipienty musia byť chránené pred znečisteným v rámci predpísaných limitov,

- kanalizačné potrubia a stoky nesmú ohrozovať existujúce a susediace stavby

a inžinierske siete,

- musí sa dosiahnuť požadovaná životnosť a integrita,

- vodotesnosť kanalizačných potrubí a stôk musí zodpovedať skúšobným požiadavkám,

- musí sa zabrániť výskytu pachov a toxicity,

- musí sa zabezpečiť vhodný prístup na údržbu.

## 5.2. Základné požiadavky na čistiarne odpadových vôd

Čistiarne odpadových vôd musia vyhovovať týmto základným požiadavkám :

- pri čistení odpadových vôd zabezpečiť súlad s limitnými hodnotami na vypúšťanie,

- musia byť schopné zabezpečiť čistenie v plnom rozsahu prietokov v bezdažďovom období, resp. s povoleným objemom dažďových vôd,

- musia zabezpečovať bezpečnosť obsluhujúceho personálu,

- nezaťažovať životné prostredie nadmerným pachom, hlukom, toxicitou, aerosólmi a penou (tieto musia spĺňať príslušné požiadavky),

- musí byť zohľadnená možnosť budúceho rozšírenia alebo rekonštrukcie,

- musí byť vysoká spoľahlivosť prevádzky,

- ekonomická výhodnosť celkových nákladov,

- minimalizácia odpadov a vytváranie možností ich opätovného využitia.

## 5.3. Zavedenie systému kanalizačných aglomerácií podľa smernice rady č. 91/271/EHS

V rámci efektívneho odvádzania a čistenia odpadových vôd je uplatňovaný systém kanalizačných aglomerácií, ktorý vychádza z ustanovení našej a európskej právnej úpravy.

Pod aglomeráciou rozumieme oblasť, v ktorej je osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z nich komunálne odpadové vody stokovou sieťou (podľa smernice 91/271/EHS) do čistiarne odpadových vôd, alebo na miesto ich spracovania a vypúšťania.

Vzhľadom na geograficko – demografický charakter územia Slovenska je opodstatnené spájanie viacerých administratívnych obcí do aglomerácie so spoločnou čistiarňou odpadových vôd, čím sa zabezpečí vyššia prevádzková stabilita ČOV a kvalita vyčistenej vody v súlade s definíciou aglomerácie uvedenej v citovanej  smernici.

Vysvetlenie k aglomeráciám (na plnenie záväzkov – nad 2000 EO)  a kanalizačným aglomeráciám (systémom):

V prvom rade si treba uvedomiť zásadný rozdiel týchto dvoch dokumentov.

- Plán rozvoja VV a VK je otvorený (rámcový) koncepčný dokument na usmernenie prípravy, plánovania a realizácie VV a VK, ktorý bude orientačne slúžiť aj po roku 2015. Smeruje k naplneniu požiadaviek kladených na oblasť VV a VK európskou a národnou legislatívou so zameraním na ochranu vôd a ekosystémov. Rieši úplne všetky obce Slovenska (resp. daného kraja) bez rozdielu veľkosti aglomerácie – t. j. pod 2 000  EO aj nad 2 000 EO. Cieľom je analyzovať podmienky na zaistenie bezproblémového zásobovania obyvateľov SR (kraja) pitnou vodou z verejných vodovodov a efektívneho odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Navrhuje, ako by mohli byť riešené odpadové vody z jednotlivých miest a obcí, t.j. podľa miestnych podmienok kde budú odvádzané odpadové vody, na ktorú ČOV – tzv. kanalizačné aglomerácie - systémy. Napr. na jednu ČOV môžu byť odvedené a čistené odpadové vody aj z viacerých obcí (resp. aglomerácií), alebo obec môže mať jednu ČOV (prípadne viac ČOV) len pre vlastné potreby. Návrh kanalizačného systému (kanalizačnej aglomerácie) má byť navrhnutý ako najvýhodnejší variant z pohľadu environmentálneho, technického, prevádzkového a ekonomického.

- Národný program SR  pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd a jeho aktualizácia je predkladaný Európskej komisii (EK) v súlade s článkom 17 smernice Rady z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (ďalej smernica Rady 91/271/EHS). Uvedený článok smernice ukladá členským štátom Európskej únie povinnosť pripraviť program implementácie tejto smernice a každé dva roky podľa potreby predkladať jeho aktualizované znenie Európskej komisii. Formát prezentácie predkladaných národných programov je stanovený rozhodnutím Komisie 93/481/EHS o formátoch prezentácie národných programov tak, ako to predpokladá článok 17 smernice Rady 91/271/EHS. Predmetom Národného programu SR sú len aglomerácie nad  2 000 EO, ktoré postupne napĺňajú záväzky SR vyplývajúce zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ. Tieto aglomerácie nad 2 000 EO boli určené v súlade s ustanoveniami citovanej smernice Rady 91/271/EHS, usmerneniami zástupcov EK (DG Enviro) a vysvetľujúceho dokumentu EK 
k smernici „Terms and Definitions of the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC)“ (nie sú to kanalizačné aglomerácie - systémy ako v Pláne rozvoja VV a VK). Dosiahnutý súlad/nesúlad jednotlivých aglomerácií s požiadavkami smernice je pravidelne reportovaný Európskej komisii.

Preto žiadame uvádzať pojem „kanalizačné aglomerácie“(systémy) v pláne rozvoja kraja (pokiaľ vyslovene sa nejedná o aglomerácie z Národného programu SR....)

## 5.4. Princípy a kritériá pre návrh kanalizačných aglomerácií

Pri spracovávaní plánov rozvoja verejných kanalizácií boli zohľadňované, resp. posúdené nasledovné princípy a kritériá pre jednotlivé aglomerácie :

- nižšie investičné náklady na výstavbu stokového prepojenia (privádzača) medzi obcami v porovnaní s výstavbou ČOV pre danú obec,

- zabezpečenie spoločného odkanalizovania pre viac obcí pri nižších celkových nákladoch,

- zvýšenie miery ochrany významných zdrojov pitnej vody (povrchových aj podzemných), minerálnych a liečivých vôd pred možnosťou ich kontaminácie, a to odvedením odpadových vôd do väčšej, spoľahlivo prevádzkovanej ČOV v nižšie položenej oblasti a  ich vypúšťaním do vhodnejšieho (spravidla vodnatejšieho) úseku recipienta,

- vhodnosť hydrologických alebo hydrogeologických podmienok pre vypúšťanie vyčistených vôd,

- v rozhodujúcej miere uplatňovanie systému gravitačného odvádzania odpadových vôd,

- rešpektovanie ukončených a rozostavaných diel i v prípadoch, keď ich lokalizácia nie je najvhodnejšia,

- vo vybraných nevyhnutných prípadoch (malá kapacita zariadenia nevhodná pre rozšírenie, riešenie nevhodné pre rekonštrukciu) pripustenie radikálnej zmeny doterajšieho nakladania s odpadovými vodami,

- pripájanie priemyslu na komunálne ČOV  (individuálny prístup).

# Priority výstavby kanalizácií

Z pohľadu medzinárodných záväzkov, ekonomických a organizačno-technických možností je nutné riešiť v horizonte do roku 2010 všetky aglomerácie nad 10 000 EO a v časovom období do roku 2015 všetky aglomerácie nad 2000 EO. Ostatné aglomerácie (obce) nespadajúce do uvedených veľkostných kategórií budú riešené priebežne, postupne  a individuálne.

## 6.1. Ekologicko-technické kritériá na základe, ktorých bola vytvorená prioritizácia

## naliehavosti výstavby verejných kanalizácií

Ekologicko-technické kritéria podľa ktorých je možné vytvárať prioritizáciu, resp. naliehavosť výstavby kanalizácií sú charakterizované nasledovne :

- veľkosť zdroja znečistenia (aglomerácie) - určujúcim pre rozvoj verejných kanalizácií sú časové horizonty splnenia požiadaviek Smernice 91/271/EHS (transponované do národnej legislatívy) vo vzťahu k veľkostným kategóriám aglomerácií,

- dosiahnutie požadovanej miery čistenia odpadových vôd - potreba dosiahnuť odstránenie nutrientov N a P. Rovnaký stupeň naliehavosti je priznávaný kanalizačným systémom, kde nie je zabezpečené čistenie odpadových vôd a aglomeráciám, ktoré nemajú kanalizáciu a je v nich treba zabezpečiť čistenie odpadových vôd aj s odstraňovaním nutrientov alebo s nitrifikáciou. Najnižší stupeň naliehavosti v rámci tohto kritéria predstavujú kanalizácie, ktorých parametre spĺňajú výhľadové požiadavky, alebo dosiahnutie požadovanej úrovne čistenia odpadových vôd je podmienené relatívne nízkymi investičnými nárokmi.

- podiel odkanalizovaného obyvateľstva v aglomerácii – dôraz je kladený na rozvoj existujúcich kanalizačných systémov s relatívne slabo odkanalizovaným obyvateľstvom (20 - 60 % odkanalizovaných obyvateľov). Naopak aglomerácie s vysokým podielom odkanalizovania obyvateľov považujeme za bezproblémové.

- situovanie aglomerácie – aglomerácie, ktoré sa nachádzajú v oblastiach so zvýšeným eutrofizačným potenciálom, v CHVO, alebo ktoré môžu ovplyvniť vodárenské toky nad odberným profilom pre hromadné zásobovanie obyvateľstva, zdroje pitných vôd v alúviách riek a aglomerácie ovplyvňujúce ostatné povrchové toky.

# Ciele rozvoja verejných kanalizácií

Rozvoj verejných kanalizácií z časového hľadiska je rozdelený a formulovaný nasledovne.

## 7.1.	Vymedzenie konkrétnych cieľov rozvoja verejných kanalizácií do roku 2010 a do

## cieľového roku 2015

Ciele  do roku 2010

Zabezpečiť:

- vyhovujúce odvádzanie a primerané čistenie komunálnych odpadových vôd vo všetkých aglomeráciách od 10 001 EO,

- rekonštrukcie a rozšírenie stokových sietí v aglomeráciách nad 10 000 EO,

- rekonštrukcie ČOV v aglomeráciách s produkciou znečistenia od 10 001 EO, prioritne  v oblastiach so zhoršenou kvalitou vôd v recipientoch  v skupine „nutrienty“,

- dobudovanie rozostavaných stavieb v aglomeráciách nad 2 000 EO situovaných v CHVO

- prípravu pre rekonštrukcie, výstavbu ČOV a rozšírenie stokovej siete v aglomeráciách s produkciou znečistenia nad 2 000 EO (v oblastiach so zvýšeným eutrofizačným potenciálom a potrebou zvýšenej ochrany biotopu),

- riešiť odvádzanie vôd z povrchového odtoku v aglomeráciách nad 100 000 EO v súlade s požiadavkami právnej úpravy.

Ciele do roku 2015

Zabezpečiť :

- do roku 2015 vyhovujúce odvádzanie a primerané čistenie odpadových vôd zo

všetkých aglomerácií nad 2 000 EO,

- priebežne v aglomeráciách pod 2000 EO, kde je vybudovaná stoková sieť, primerané

čistenie odpadových vôd,

- riešenie odvádzania vôd z povrchového odtoku v aglomeráciách v súlade s požiadavkami

právnej úpravy,

- technicky, organizačne a ekonomicky pripraviť riešenie čistenia odpadových vôd pre

aglomerácie pod 2 000 EO.

Zaradenie obcí do kanalizačných aglomerácií podľa cieľového roku a bez časového ohraničenia realizácie výstavby kanalizácií je uvedené v prílohe č. 2. Výstavba kanalizácií v aglomeráciach, ktoré nie sú zaradené do časových horizontov sa predpokladá priebežne, resp. postupne podľa finančných možností.

## 7.2. Vyčíslenie počtu aglomerácií riešených do roku 2011 a do cieľového roku 2015

Súhrnný prehľad počtu obyvateľov, obcí a aglomerácií v Žilinskom  kraji zaradených podľa veľkostných kategórií :

Tabuľka č. 3

| Aglomerácie | < 2000 EO | 2001-10000 EO | >10 001 EO | Spolu kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| počet obyvateľov | 75 793 | 108 630 | 527 224 | 711 647 |
| počet obcí | 105 | 65 | 145 | 315 |
| počet aglomerácií | 94 | 28 | 14 | 136 |
| počet obyvateľov v priemernej obci | 569,7 | 1898,0 | 4191,6 | 2206,1 |
| počet obyvateľov v priemernej aglomerácii | 626,7 | 3968,5 | 43662,3 | 4223,9 |
| počet obcí v priemernej aglomerácii | 1,1 | 2,1 | 10,4 | 1,9 |

Z údajov uvedených v tabuľke č. 3 vyplýva, že do roku 2015 je treba v Žilinskom kraji zabezpečiť požadované odvádzanie a čistenie odpadových vôd z minimálne 14 aglomerácií, čo predstavuje vyriešenie odkanalizovania v 148 obciach kraja s celkovým počtom 506 966 obyvateľov. Priemerná aglomerácia v tejto veľkostnej kategórii má cca 43662,3 obyvateľov.

Do roku 2015 je následne treba vyriešiť odvádzanie a čistenie odpadových vôd v ďalších 28 aglomeráciách, ktoré zahŕňajú 65 obcí kraja s 108 536 obyvateľmi a to vo veľkostnej kategórii od 2 001 do 10 000 EO.

# Finančná analýza

## 8.1.	Sumarizácia investičných nákladov pre Žilinský kraj podľa veľkostných kategórií

## aglomerácií

Sumarizácia investičných nákladov pre Žilinský kraj podľa veľkostných kategórií aglomerácií je nasledovná (náklady upravené podľa indexov cien stavebných prác strojárskych a stavebných materiálov ŠÚ SR na jednotnú úroveň k 01. 01. 2005) :

Tabuľka č. 4

| aglomerácie |  | < 2000 EO | 2001-10000 EO | >10 001 EO | spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obyvatelia |  | 102 115 | 119 963 | 473 550 | 695 628 |
| rekonštrukcie SS | km | 14 | 6 | 81 | 101 |
| rozšírenie SS | km | 139 | 147,43 | 587 | 873,43 |
| náklady SS | tis. € | 31 970 | 45 447 | 197 428 | 274 845 |
| rekonštrukcie ČOV | tis. € | 400 | 362 | 64 483 | 65 245 |
| výstavba ČOV | tis. € | 2 400 | 16 560 | 0 | 18 960 |
| náklady spolu | tis. € | 34 770 | 62 369 | 261 911 | 359 050 |

Poznámka :

Údaje sú prevzaté z prílohy č. 3  Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií   „Sumarizácia základných vecných a investičných nákladov pre rozvoj verejných kanalizácií“ tak, ako boli spracované  v Pláne rozvoja pre SR.

Vysvetlivky:

obyvatelia - počet obyvateľov žijúcich v aglomeráciách danej veľkostnej kategórie, údaje pre obce podľa ŠÚ SR

k 31.12. 2011

rekonštrukcie SS - odhad vecného rozsahu dĺžky rekonštrukcií stokových sietí v kilometroch

rozšírenie SS - odhad vecného rozsahu dĺžky výstavby nových stokových sietí v kilometroch

náklady SS - odhad investičnej náročnosti rekonštrukcie a výstavby nových stokových sietí v miliónoch Sk

rekonštrukcie ČOV - odhad investičnej náročnosti na rekonštrukciu, rozšírenie a intenzifikáciu jestvujúcich

komunálnych čistiarní odpadových vôd v miliónoch Sk

výstavba ČOV - odhad investičnej náročnosti na výstavbu nových komunálnych čistiarní odpadových vôd v

miliónoch Sk

náklady spolu - odhad celkových investičných nárokov na dosiahnutie požadovaného stavu v odkanalizovaní

obyvateľstva v SR

## 8.2. Finančné potreby na realizáciu verejných kanalizácií do roku 2010 a 2015

Z odborného odhadu finančných prostriedkov potrebných na realizáciu stavieb v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií a v súlade so záväzkami, ktoré sa SR zaviazala splniť v rámci rokovaní o vstupe našej krajiny do EÚ vyplýva, že do roku 2020 treba zabezpečiť cca 359 050 tis. €, z ktorých cca 261 911 tis. € treba zabezpečiť už do roku 2015. V súčasnosti sú z uvedených nárokov sú pokryté niektoré akcie schválenými projektmi.  Zabezpečenie tejto požiadavky predstavuje nesmierne náročný problém pre celý rezort životného prostredia.

Sumarizácia základných vecných a investičných nárokov na rozvoj verejných kanalizácií v jednotlivých veľkostných aglomeráciách po okresoch je spracovaná v prílohe       č. 3 návrhu plánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja.

## 8.3. Možné finančné zdroje

Možné finančné zdroje sú:

- fondy EÚ

- štátny rozpočet

- Environmentálny fond

- vlastné zdroje

- úvery a pôžičky

# Záver

Dopady Plánov rozvoja verejných kanalizácií na rozvoj spoločnosti a jednotlivých

regiónov

Plán rozvoja verejných kanalizácií je základným rámcovým dokumentom na usmernenie prípravy, plánovania a realizácie komunálnych stokových sietí a ČOV. Smeruje k naplneniu požiadaviek kladených na oblasť verejných  kanalizácií európskou a národnou právnou úpravou.

Postup mimo rámca Národným programom Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES, ktorý vychádza z Plánu rozvoja verejných kanalizácií Slovenskej republiky a Žilinského kraja, podpora akcií mimo ním definovaných priorít, môže ohroziť splnenie medzinárodných záväzkov cielených k rokom 2010 a 2015. Preto jeho využitie ako rozhodovacieho nástroja pre smerovanie podpory konkrétnych investičných akcií v oblasti verejných kanalizácií je mimoriadne dôležité. Jediným efektívnym nástrojom štátnej politiky pre naplnenie záväzkov Slovenska v oblasti je práve finančná podpora aktivít, ktoré sú v súlade s týmito záväzkami.

Napĺňaním cieľov plánu rozvoja verejných kanalizácií sa dosiahne predovšetkým zvýšená ochrana a zlepšenie stavu prírodných zdrojov vôd, vodných ekosystémov, komplexné riešenie ekologických a vodohospodárskych záujmov,  ako aj zdravia ľudí v dôsledku  rozvoja obecnej infraštruktúry (nárastu počtu obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu), čo bude mať následne pozitívny vplyv aj na samotný rozvoj regiónov a celej spoločnosti.

Rovnako bude vytvorený jeden z predpokladov progresu v tých regiónoch, ktoré doposiaľ z dôvodov nízkej úrovne odkanalizovania neboli cieľom rozvojových aktivít vychádzajúcich z iných odvetví národného hospodárstva.

Zároveň Plán rozvoja verejných kanalizácií je postavený tak, aby predchádzal nepriaznivým ekonomickým dopadom na obyvateľov a maximalizoval pozitívne ekologické efekty. Prednostne rieši odkanalizovanie aglomerácií nad 2000 ekvivalentných obyvateľov, ktorých pripojenie je možné v udržateľných ekonomických nákladoch a zabezpečuje aj najvyšší ekologický efekt.

Za aglomeráciu je v súlade s platnou právnou úpravou považovaná oblasť, v ktorej je osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z nej odpadové vody stokovou sieťou do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto ich spracovania a vypúšťania.

Využitie plánu zabráni neefektívnemu investovaniu prostriedkov v malých obciach, v ktorých sú následné prevádzkové náklady na verejné kanalizácie extrémne vysoké. Týmto dokáže plán nepriamo predchádzať neúmernému finančnému zaťaženiu vysokými prevádzkovými nákladmi kanalizácie premietnutými do vysokej úrovne ceny stočného pre obyvateľov v oblastiach, kde miera odkanalizovania nepredstavuje zásadný ekologický problém. A naopak, posilní využitie prostriedkov tak, aby bola maximalizovaný ich pozitívny dopad na kvalitu života obyvateľov a kvalitu životného prostredia.

Plán rozvoja verejných kanalizácií Žilinského kraja je otvorený dokument vyjadrujúci smerovanie rozvoja v tejto oblasti pre najbližšie obdobie. Jeho časová realizácia je závislá od možností zabezpečenia potrebných finančných prostriedkov.