Akcia	:	Senec  – intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej čistiarne odpadových vôd

Stupeň:	Projekt stavby pre stavebné povolenie

Archívne číslo:	31 386

Zákazka číslo:	09 – 52 506/04

# A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Obsah:

- Identifikačné údaje stavby

- Základné údaje stavby

- Prehľad východiskových podkladov

- Členenie stavby

- Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu

- Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

- Termíny začatia a ukončenia stavby

- Skúšobná prevádzka, údaje o postupnom odovzdávaní častí stavby do užívania

- Údaje o postupnom uvádzaní časti stavby do užívania, alebo prípadnom predčasnom prevádzkovaní častí stavby

- Predpokladaný celkový náklad stavby

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby:	Senec – intenzifikácia a modernizacia jestvujúcej čistiarne odpadových vôd

Stupeň:	Projekt stavby pre stavebné povolenie

Miesto stavby:	katastrálne územie obce Senec

Mestský úrad:	mesto Senec

Charakteristika stavby:	Nová, rekonštrukcia

Investor:	Mestský úrad Senec

Generálny projektant:	Hydrocoop spol. s r. o. Bratislava

Budúci prevádzkovateľ:	BVS, a.s. Bratislava

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Predmetom projektu je modernizácia a intenzifikácia jestvujúcej ČOV Senec s výhľadom do r. 2025 a 2045.

V súčasnosti jestvujúca ČOV Senec s technológiou dlhodobej aktivácie s úplnou stabilizáciou kalu a aeróbnou kalovou koncovkou je schopná zabezpečiť čistenie odpadových vôd pre cca 20 000 EO s výstupmi v súlade s NV SR č. 269/2010 Z.z.

I. etapa modernizácie a intenzifikácie zabezpečí čistenie odpadových vôd pre 40 690 EO s výhľadom do r. 2025 pre mesto Senec, rekreačné zóny a prechodne bývajúcich rekreantov, priemysel mesta a obce Boldog. Čistenie odpadových vôd je navrhnuté technológiou aktivácie s odstraňovaním dusíka s čiastočnou stabilizáciou kalu, jeho dostabilizáciou v stabilizačnej nádrži a aeróbnou kalovou koncovkou a mechanickým odvodnením kalu. Čistenie odpadových vôd I. etapy zabezpečí výstupy v súlade s NV SR č. 269/2010 Z.z. V rámci modernizácie budú intenzifikované stavebné objekty a technológia jestvujúcej ČOV na kapacity I. a II. etapy modernizácie, ktoré sú spoločné pre obe etapy.

II. etapa modernizácie a intenzifikácie zabezpečí čistenie odpadových vôd pre 61 811EO s výhľadom do r. 2045 a uvažuje s napojením okolitých obcí, Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji, Hrubý Šúr, Blatné, Čataj, Igram, Kaplná, Reca, Veľký Grob, Veľký Biel, Nová Dedinka a Tureň s výstupmi v súlade s NV SR č. 269/2010. V rámci tejto bude realizovaná modernizácia jestvujúcej aktivácie na aktiváciu s čiastočnou stabilizáciou kalu, ďalších potrebných objektov a vybudovanie anaeróbneho kalového a plynového hospodárstva s energetickým využitím prebytkov kalového plynu.

Údaje o počtoch obyvateľstva

| Lokalita | Počet obyvateľov | Počet EO |
| --- | --- | --- |
|  | r 2015 | I. etapa r.2025 | II. etapa r.2045 | Výhľad r. 2045 |
| Senec | 18 208 | 22 400 | 22.400 | 25 400 |
| Rekreačná zóna | 8 450 | 8 450 | 8 450 | 8 450 |
| Senec – drobný priemysel | - | - | - | 6 240 |
| Boldog | - | 600 | 600 | 600 |
| Spolu | 26 658 | 31 450 | 31 450 | 40 690 |
| Obce okolo mesta Senec |  |  |  |  |
| Blatné | * | * | 2 050 | 2 050 |
| Čataj | * | * | 1 691 | 1 691 |
| Hrubá Borša | * | * | 850 | 850 |
| Hrubý Šúr | * | * | 1 050 | 1 050 |
| Igram | * | * | 650 | 650 |
| Kaplná | * | * | 1 050 | 1 050 |
| Kostolná pri Dunaji | * | * | 850 | 850 |
| Kráľová pri Senci | * | * | 2 130 | 2 130 |
| Nová Dedinka | * | * | 2 750 | 2 750 |
| Reca | * | * | 2 050 | 2 050 |
| Tureň | * | * | 1 200 | 1 200 |
| Veľký Grob (okr. Galanta) | * | * | 1 500 | 1 500 |
| Veľký Biel | * | * | 2 550 | 2 550 |
| Priemyselný park | - | - | - | 750 |
| Spolu | * | * | 20 371 | 21 121 |
| CELKOM (mesto + obce) | 26 658 | 31 450 | 51 821 | 61 811 |

* obce v súčasnosti i v 1. etape r. 2025 nenapojené

Údaje o prietoku odpadovej vody podľa producentov

Údaje o prietokoch v rozdelení od jednotlivých producentov pre 1. a 2. Etapu (r.2025 a 2045)

1.etapa – r. 2025

| Lokalita | m3.d-1 | m3.h-1 | l.s-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Senec 1) | 3 175 | 132,3 | 36,7 |
| Senec - rekreačná zóna 2) | 1 056 | 44,0 | 12,2 |
| Senec- drobný priemysel | 780 | 32,5 | 9,0 |
| Boldog | 75 | 3,1 | 0,9 |
| Spolu | 5 086 | 211,9 | 58,8 |

2.etapa – r. 2045

| Lokalita | m3.d-1 | m3.h-1 | l.s-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Senec 1) | 3 175 | 132,3 | 36,7 |
| Senec - rekreačná zóna 2) | 1 056 | 44,0 | 12,2 |
| Senec- drobný priemysel | 780 | 32,5 | 9,0 |
| Boldog | 75 | 3,1 | 0,9 |
| Spolu | 5 086 | 211,9 | 58,8 |
| Obce okolo mesta Senec 3) |  |  |  |
| Blatné | 226 | 9,4 | 2,6 |
| Čataj | 186 | 7,7 | 2,2 |
| Hrubá Borša | 94 | 3,9 | 1,1 |
| Hrubý Šúr | 116 | 4,8 | 1,3 |
| Igram | 71 | 3,0 | 0,8 |
| Kaplná | 116 | 4,8 | 1,3 |
| Kostolná pri Dunaji | 94 | 3,9 | 1,1 |
| Kráľová pri Senci | 234 | 9,8 | 2,7 |
| Nová Dedinka | 303 | 12,6 | 3,5 |
| Reca | 226 | 9,4 | 2,6 |
| Tureň | 132 | 5,5 | 1,5 |
| Veľký Grob (okr. Galanta) | 165 | 6,9 | 1,9 |
| Veľký Biel | 280 | 11,7 | 3,3 |
| Priemyselný park | 83 | 3,5 | 1,0 |
| Spolu | 2 326 | 96,9 | 26,9 |
| CELKOM | 7 412 | 308,8 | 85,7 |

Vysvetlivky k tabuľke:

1)	pre mesto Senec sa pre výhľad uvažuje so špecifickou produkciou odpadových vôd 125 l.obyv-1.d-1

2)	údaje o znečistení v rekreačnej zóne v súčasnosti boli vypočítané na základe prevádzkových údajov z čistiarne odpadových vôd

3)	pre obce sa uvažuje so špecifickou produkciou odpadových vôd = 110 l.obyv-1.d-1

4)	v priemyselnom parku bude pracovať 1500 pracovníkov = 750 EO

Údaje o prietoku 1. etapa

| Prietok/Rozmer | m3.d-1 | m3.h-1 | l.s-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q24,m | 5 086,0 | 211,9 | 58,8 |
| QBt | 2 000,0 | 83,3 | 23,1 |
| Q24+Bt | 7 086,0 | 295,2 | 82,0 |
| Qd | 8 357,5 | 348,2 | 96,7 |
| Qh | - | 560,1 | 155,6 |
| Qmin | - | 242,3 | 67,3 |

Údaje o prietoku 2. etapa

| Prietok/Rozmer | m3.d-1 | m3.h-1 | l.s-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q24,m | 7 412,0 | 308,8 | 85,7 |
| QBt | 2 000,0 | 83,3 | 23,1 |
| Q24+Bt | 9 412,0 | 392,2 | 108,9 |
| Qd | 11 265,0 | 469,4 | 130,4 |
| Qh | - | 694,9 | 193,0 |
| Qmin | - | 315,0 | 87,5 |

Q24,m – priemerný bezdažďový prietok odpadových vôd od obyvateľstva

QBt – priemerný prietok balastných a dažďových vôd

Qd – maximálny bezdažďový denný prietok 		Qd = Q24,m.kd + QBt

Qh – maximálny bezdažďový hodinový prietok 	Qh = (Q24,m.kd.kh + QBt)/24

Qmin – minimálny bezdažďový hodinový prietok 	Qmin = (Q24,m.kd.kmin + QBt)/24

Kde jednotlivé hodnoty súčiniteľov pre 30 000 obyvateľov sú nasledovné

kd 	= 1,25

kh 	= 1,8

kmin 	= 0,6

Údaje o znečistení odpadovej vody

Špecifickým znečistením na jedného obyvateľa pre výhľadový stav sme uvažovali pre obce nad 5000 obyvateľov 60 g.obyv-1.d-1 a pre obce do 5000 obyvateľov 55 g.obyv-1.d-1.

Špecifická produkcia dusíka je 11 g.obyv-1.d-1 a produkcia fosforu je 1,5 g.obyv-1.d-1.

Údaje o znečistení pre 1. etapu

| Ukazovateľ | mg.l-1 | kg.d-1 |
| --- | --- | --- |
| počet EO | 40 690 |  |  |
| BSK5 | 300,0 | 2 125,8 |
| CHSK | 600,0 | 4 251,6 |
| NL | 295,0 | 2 090,4 |
| NH4-N | 45,0 | 318,9 |
| Norg | 15,0 | 106,3 |
| TKN | 60,0 | 425,2 |
| Pc | 8,0 | 56,7 |

Údaje o  znečistení	pre 2. etapu

| Ukazovateľ | mg.l-1 | kg.d-1 |
| --- | --- | --- |
| počet EO | 61 811 |  |  |
| BSK5 | 300,0 | 2 823,6 |
| CHSK | 600,0 | 5 647,2 |
| NL | 295,0 | 2 776,5 |
| NH4-N | 45,0 | 423,5 |
| Norg | 15,0 | 141,2 |
| TKN | 60,0 | 564,7 |
| Pc | 8,0 | 75,3 |

Kvalita vypúšťaných odpadových vôd

Pre kvalitu odpadových vypúšťaných vôd z ČOV Senec vyplýva z Nariadenia vlády SR č. 269/2010 nasledujúce hodnoty:

| Parametre | p mg.l-1 | m mg.l-1 |
| --- | --- | --- |
| BSK5 | 20 | 30 |
| CHSK | 90 | 125 |
| NL | 20 | 40 |
| N-NH4 | 10; 15(Z1); - (Z2) | 20; 30(Z1); - (Z2) |
| Ncelk | 20; 15C; 25(Z1); - (Z2) | 30; 30C; 40(Z1); - (Z2) |
| Pcelk | 3 2C | 5 4C |

Skratky:

p	limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v zlievanej vzorke za určité obdobie / 24 - hodinová zlievaná vzorka

m	maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke

Ncel	celkový dusík definovaný ako súčet koncentrácií organického, amoniakálneho, dusitanového a dusičnanového dusíka

Pcel	celkový fosfor

Z1	hodnoty platia pre obdobie, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12 (C. Hodnoty platia aj pre citlivé oblasti.

Z2	ukazovateľ sa nesleduje v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 9 (C. Ustanovenie platí aj pre citlivé oblasti.

C                	hodnoty platia pre vody vypúšťané v citlivých oblastiach

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledovné podklady:

a) projektové podklady:

- ČOV Senec – intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej ČOV – Investičný zámer 09.2015

- ČOV Senec – intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej ČOV – Štúdia uskutočniteľnosti 09.2015

- ČOV Senec – intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej ČOV – EIA, 09.2015

- ČOV Senec – intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej ČOV –DUR, 10.2015

b) mapové podklady:

- Katastrálna mapa mesta v formáte dwg

- Geodetický elaborát zamerania ČOV vo formáte dwg, s orientačne zakreslenými podzemnými vedeniami v M 1:500,

c) ďalšie podklady:

- obhliadka jestvujúcej ČOV

- výrobné výbory

4. ČLENENIE STAVBY

2.3.1 Stavebné objekty:

I. etapa

Rekonštrukcia jestvujúcich stavebných objektov

SO 01	Prívod do ČOV – uzáverová šachta

SO 02	Vstupná čerpacia stanica a budova hrablíc

SO 03	Lapač piesku a tukov

SO 06	Merné objekty

SO 09	Uskladňovacia nádrž

SO 10	Homogenizačná nádrž

SO 11	Budova odvodnenia kalu

SO 12	Skládka odvodneného kalu

SO 14	Trafostanica

SO 15	Prevádzková budova

SO 24	Oplotenie ČOV

Navrhované objekty

SO 30	Príprava staveniska

SO 31	Merný objekt na prítoku

SO 32	Regeneračná nádrž

SO 33	Nové aktivačné nádrže

SO 34	Rozdeľovacie objekty

SO 35	Nové dosadzovacie nádrže

SO 36	Mikrosito, merný objekt na odtoku

SO 37	Dúcháreň

SO 38	Dávkovanie chemikálií

SO 39	Prijímacia stanica fekálií

SO 40	Kalová čerpacia stanica č.2

SO 41	Stabilizačná nádrž kalu

SO 42	Čerpacia stanica kalovej vody

SO 43	Spojovacie potrubia, rozvody

SO 44	Vnútorné cesty

SO 45	Terénne a sadové úpravy

II. etapa

Rekonštrukcia jestvujúcich stavebných objektov

SO 04	Aktivačné nádrže

SO 05	Dosadzovacia nádrž

SO 07	Kalová čerpacia stanica

SO 19	Rozvody ÚK – preložka

SO 20	Plynová prípojka - predĺženie

Navrhované objekty

SO 50	Usadzovacia nádrž

SO 51	Vyhnívacia nádrž kalu

SO 52	Plynojem

SO 53	Budova kalového hospodárstva

SO 54	Horák zvyškového plynu

2.3.2 Prevádzkové súbory:

I. etapa

Jestvujúce prevádzkové súbory

PS 01	Vstupná čerpacia stanica

PS 02	Mechanické čistenie odpadových vôd

PS 04	Kalové hospodárstvo

Navrhované prevádzkové súbory

PS 10	Nové biologické čistenia odpadových vôd

PS 11	Trafostanica

PS 12	MaR a ASRTP

II. etapa

Jestvujúce prevádzkové súbory

PS 03	Biologické čistenie

Navrhované prevádzkové súbory

PS 13	Nové kalové a plynové hospodárstvo

PS 14	MaR a ASRTP

5. VECNÉ A ČASOVÉ  VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU

Rozšírenie ČOV Senec je podmieňujúcou investíciou ďalšieho rozmachu individuálnej bytovej výstavby a infraštruktúry regiónu v tesnom dotyku mesta Senec.

Podmieňujúcou investíciou dosiahnutia plánovanej kapacity ČOV je súčasná realizácia stokových sietí, ktoré zabezpečia dopravu odpadových vôd na ČOV.

V rámci vyjadrení zainteresovaných organizácii boli v PSP koordinované, resp. rešpektované pripomienky k návrhu ČOV, ktoré boli dané k DUR.

6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Užívateľom navrhovanej rekonštrukcie a intenzifikácie ČOV budú obyvatelia mesta Senec a dotknutých obcí. Prevádzkovateľom ČOV sa uvažuje s BVS a.s. Bratislava

7. TERMÍNY ZAČATIA A UKONČENIA STAVBY

Presné definovanie lehôt výstavby bude dané schválením prihlášky projektu Európskou komisiou a  uzavretou zmluvou medzi investorom a budúcim zhotoviteľom.

Predpoklad:

- začatie prác         			   07/2016

- ukončenie prác     			   11/2017

- SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA, ODOVZDÁVANIE ČASTÍ  STAVBY DO  PREVÁDZKY

Čistiareň odpadových vôd podlieha skúšobnej prevádzke v rozsahu podľa spracovaného prevádzkového poriadku stavby. Obvykle je skúšobná prevádzka stanovená na dobu 6 až 12 mesiacov.

O dĺžke skúšobnej prevádzky rozhoduje v konečnom štádiu príslušný orgán ŽP podľa výsledkov technologických skúšok a výsledkov skúšobnej prevádzky.

- ÚDAJE O POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTI STAVBY DO UŽÍVANIA,  ALEBO PRÍPADNOM PREDČASNOM PREVÁDZKOVANÍ ČASTÍ STAVBY

Stavba je rozdelená na dve etapy. V oboch etapách sa predpokladá s ukončením stavby v jednotnom termíne. Navrhovaná technológia čistenia má požiadavky na nutnosť prevádzky jestvujúcej ČOV počas výstavby, ktoré vyvolajú potrebu postupného uvádzania niektorých objektov ČOV do prevádzky. Jedná sa o objekt vstupnej ČS a budovy jemných hrablíc a lapača piesku.

Postupné sprevádzkovanie jednotlivých objektov ČOV umožní nepretržitú prevádzku jestvujúcej ČOV.

10.  PREDPOKLADANÝ CELKOVÝ NÁKLAD STAVBY

Celkové náklady stavby:							 Euro

Bratislava 12.2015

## Vypracoval: Ing. Papp