ROČNÝ   PLÁN    OŠETROVANIA

MATERIÁLU  CIVILNEJ  OCHRANY

O spôsobe a podrobnostiach skladovania a ošetrovania materiálu CO pojednáva vyhláška MV SR 314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany:

A.   SPÓSOB SKLADOVANIA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV MATERIÁLU:

- Prostriedky individuálnej ochrany sa skladujú v pôvodných obaloch, pričom detské ochranné vaky a detské ochranné kazajky sa skladujú maximálne v piatich vrstvách na sebe.

- Ak skladovanie prostriedkov individuálnej ochrany nie je možné v pôvodných obaloch, skladujú sa:

  - ochranné masky skompletizované v kapsách uložených kolmo v regáloch v jednej vrstve

  - detské ochranné vaky a detské ochranné kazajky rozvešané na regáloch a chránené proti prachu prekrytím fóliou

- Kompletizáciou ochranných masiek sa rozumie uloženie lícnice ochrannej masky zabalenej alebo zatavenej do polyetylénového vrecka a ochranného filtra v obale a uzavretého viečkom a zátkou do kapsy.

- Ostatné druhy materiálu sa skladujú tak, ako určil ich výrobca.

B.   SPÔSOB OŠETROVANIA MATERIÁLU:

- Ošetrovanie detských ochranných vakov, detských ochranných kazajok a lícnic ochranných masiek sa vykonáva umytím ich gumovej alebo pogumovanej časti v teplej vode mydlom alebo saponátmi, mäkkou handričkou alebo hubou. Difúzny filter detského ochranného vaku je pritom potrebné chrániť pred vlhkom. Po umytí sa detské ochranné vaky, detské ochranné kazajky a lícnice ochranných masiek usušia alebo nechajú voľne vyschnúť. Potom sa ich vnútorné časti dezinfikujú roztokom ajatínu, liehu alebo formaldehydu v odporúčanom zriedení a poprášia mastencom proti zlepšeniu. Pri nasadzovaní kupónového krúžku na lícnicu ochrannej masky je potrebné dbať na to, aby jeho vonkajší okraj prekryl hranu bakelitovej ventilovej komory.

- Ošetrovanie prostriedkov ochrany povrchu tela sa vykonáva ich umytím – mydlom alebo saponátovým roztokom, osušením a poprášením mastencom, pričom rukavice a prezuvky sa poprašujú mastencom aj z vnútornej strany.

- Ošetrovanie ostatných druhov materiálu sa vykonáva v súlade s návodom na použitie prístrojov a techniky.

C.  ÚLOHY A ČINNOSŤ SKLADNÍKA MATERIÁLU CIVILNEJ OCHRANY V SKLADE OBCE

- Zabezpečiť pravidelné vetranie a udržiavanie čistoty v sklade materiálu CO.

- Zabezpečiť vedenie  predpísanej dokumentácie skladu materiálu v zmysle vyhlášky MV SR č. 314/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.

- Zabezpečiť pravidelné ošetrovanie  materiálu CO v sklade materiálu, triedenie a prípravu materiálu CO na výdaj v prípade nutnosti.

- V súlade s vyhláškou MV SR č. 314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany zabezpečiť správne skladovanie prostriedkov individuálnej ochrany a ostatného materiálu CO.

- Materiál civilnej ochrany a prostriedky individuálnej ochrany v sklade ošetrovať podľa požiadaviek a ustanovení vyhlášky MV SR č. 314/1998 Z.z.

- Pripraviť sklad a materiál CO na inventarizáciu skladu materiálu CO.

- v určenom termíne pripraviť podklady pre vypracovanie faktúry na refundáciu odmeny skladníkovi materiálu a tie odoslať ObÚ Prievidza podľa písomných pokynov.

Mesačný výkaz práce skladníka v sklade materiálu CO

| P.č. | Dátum | Počet odpracovaných hodín | Rozsah práce | Prácu vykonal podpis | Kontroloval podpis | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |

Poznámka: Mesačný výkaz je súčasťou dokumentácie, podľa ktorej sa vykoná refundácia odmeny skladníkovi materiálu obce. Spolu s dohodou o hmotnej zodpovednosti a dohodou o vykonaní práce sa ukladá na ekonomickom oddelení obce na obdobie 5 rokov.